SPRÁVNÉ UZAMKNUTÍ KOLA/VOZIDLA
Umístěte kolo k pevnému objektu (sloup, zábradlí). Lanko omotejte kolem pevného objektu a spojte kolo/vozidlo tak, aby je zámek bezpečně spojoval. Odeberte klíč a důkladně zkontrolujte, za je zámek správně zajištěn. Zámek vždy co nejtěsněji utáhněte a otočte klíčovou dírkou dolů.
Kabelové zámky kolo pouze zabezpečují.

REGISTRACE KLÍČE A PROGRAM PRO NÁHRADU
Číslo Kryptonite klíče si zaregistrujte u společnosti Kryptonite. V případě ztráty vám společnost Kryptonite zašle náhradu.

Pro registraci využijte následující postup: kryptonitelock.com>Customer Service > Register keys / combination.

PÉČE A ÚDRŽBA
Zámek několikrát ročně promazávejte mazivem (silikonová, grafitová, teflonová báze). Aplikujte mazivo přímo do zámku, nechce chvíli působit a pak několikrát zámek uzamkněte a odemkněte.
Nepoužívejte WD-40!

KLÍČ SE SVĚTLEM / VÝMĚNA BATERIE – LED DIODY
Odšroubujte dva malé šroubky, opatrně otočte klíč šroubky dolů a odejměte krytku. Vyměňte dle baterii/diodu, vše zadělejte a zašroubujte.

ZÁRUKA
Společnost Kryptonite poskytuje záruku na výrobky Kryptonite uživatelům na výrobní vady. Záruka se vztahuje pouze na původního uživatele a je nepřenosná. Záruka se řídí dle Občanské zákoníku 89/2012 Sb. 
Na všechny produkty se vztahuje doživotní záruka.

OCHRANA PROTI KRÁDEŽI (ATPO)
ATPO je volitelná placená služba, která registrovaným zákazníkům v případě krádeže hradí náklady do určité výše na odcizené kolo/vozidlo. Produkty s ATPO zjistíte podle nálepky ATPO na obalu, nebo na stránkách kryptonitelock.com.
Registrace se provádí online na stránkách kryptonitelock.com > Register for Anti Theft Protection.
Poznámka: lanka a příslušenství nejsou zahrnuty do ATPO. Pokud zákazník zakoupí kombinovanou sadu zámek/lanko, je zámek U-Lock jediným produktem, na který se vztahuje ochrana ATPO.

KRYPTONITE RING LOCK

Obsah balení: 4 šrouby, 4 pásky se šroubem, 2 podložky, 2 držáky

Instalace:

Našroubujte upevňovací pásky se šrouby do kroužku zámku, viz. Obrázek.

Zatáhněte pásky kolem držáku a rámu kola a utáhněte

Nastavte utáhnutí tak, aby byla co nejmenší vůle pro otočení kola.

Po utáhnutí odstřihněte přebytečné pásky

Více informací: www.kryptonitelock.com

Výhradním dovozcem Kryptonite pro ČR/SK je společnost Schindler spol. s r.o., Slezská 950/23, Kravaře 747 21, www.schindler.cz